Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: Likwidacja barier transportowych – zakup 20 miejscowego (19/1) autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu 19/1 miejscowego przystosowanego do przewozu 4 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, w tym wyposażonego w windę do transportu wózków inwalidzkich, pasów do mocowania wózków do szyn podłogowych i pasów bezpieczeństwa dla osób na wózkach.

Autobus oraz urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych musi spełniać wymagania celowościowe i jakościowe, w tym niezbędne wymagania i posiadać atesty określone przepisami prawa, a w tym ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz innych przepisów obowiązujących.

Elementy stanowiące część wyposażenia do transportu wózków inwalidzkich, a w tym: windy do transportu, pasy do mocowania wózków do szyn podłogowych i pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich powinny być wykonane z materiałów nierdzewiejących lub trudnordzewiejących.

Ilekroć w SIWZ oraz załącznikach, w tym opisie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć przez to urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych tj. urządzenie składające się z podestu i mechanizmu podnoszenia, najczęściej o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym montowane w celu zniesienia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Winda do transportu wózków inwalidzkich powinna zawierać następujące elementy:

1. Montowana na stałe do podłogi z tyłu wewnątrz pojazdu,

2. Zawiera przełączniki służące do opuszczania i podnoszenia windy lub pilot na kablu spiralnym obsługujący wszystkie funkcje,

3. Barierka bezpieczeństwa otwierana po opuszczeniu platformy (podestu),

4. Platforma o minimalnych wymiarach: 1300 x 900 mm (długość x szerokość) umożliwiająca obsługę różnego typu wózków inwalidzkich,

4. Migacze (światła ostrzegawcze) włączane automatycznie przy uruchomieniu windy

5. Udźwig windy minimum 350 kg

7. Napięcie instalacji elektrycznej kompatybilne z napięciem własnym pojazdu i nie powodującym przeciążeń.

8. Winda spełniająca warunki techniczne i pozwalająca na eksploatację zgodnie z jej przeznaczeniem, potwierdzona decyzją zezwalającą na eksploatację wydaną przez  Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego

| Lp. | Nazwa parametru |
| --- | --- |
| 1 | Autobus fabrycznie nowy |
| 2 | Norma emisji spalin EURO VI |
| 3 | Skrzynia biegów manualna, lub automatyczna, min. 6 biegowa |
| 4 | Paliwo - olej napędowy |
| 5 | System stabilizacji toru jazdy |
| 6 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |
| 7 | Hamulec postojowy |
| 8 | Tachograf z legalizacją |
| 9 | Ogranicznik prędkości do 100km |
| 10 | Klimatyzacja w kabinie kierowcy i przedziale pasażerskim |
| 11 | Dodatkowe ogrzewanie do przestrzeni pasażerskiej połączone z fabrycznym (zależne od pracy silnika) |
| 12 | Poduszka powietrzna kierowcy oraz pasażera |
| 13 | Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane |
| 14 | Kamera cofania |
| 15 | Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem |
| 16 | Centralny zamek sterowany pilotem, Immobilizer |
| 17 | Liczba miejsc – 20 (wraz z kierowcą) |
| 18 | Fotel kierowcy komfortowy, z zagłówkiem i podłokietnikiem |
| 19 | Fotele przednie z regulowanymi zagłówkami |
| 20 | Fotele w przestrzeni pasażerskiej z regulowanymi oparciami, zintegrowanymi zagłówkami, pasami trzy punktowymi, podłokietnikami rozsuwanymi od strony przejścia |
| 21 | Siedzenia w przestrzeni pasażerskiej z łatwym demontażem |
| 22 | Wejście do przestrzeni pasażerskiej przez drzwi boczne suwane |
| 23 | Stopień do wsiadania przy drzwiach bocznych suwanych |
| 24 | Drzwi przednie prawe manualne |
| 25 | Drzwi tylne pełne, dwuskrzydłowe |
| 26 | Zamykany schowek w desce rozdzielczej |
| 27 | Chlapacze przednie i tylne |
| 28 | Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej na podsufitce oraz półkach |
| 29 | Podłoga antypoślizgowa, szczelna umożliwiająca mycie urządzeniami mechanicznymi |
| 30 | Ścianka oddzielająca kierowcę od przestrzeni pasażerskiej |
| 31 | Ściany boczne wraz z sufitem pokryte tapicerką miękką |
| 32 | Półki na bagaż podręczny |
| 33 | Wyjście awaryjne w dachu |
| 34 | Wyjścia awaryjne boczne wraz z wybijakami szyb |
| 35 | Firanki na prowadnicach przy szybach bocznych |
| 36 | Radio z USB z głośnikami z przodu oraz w przestrzeni pasażerskiej |
| 37 | Pojazd przystosowany do jednoczesnego przewozu czterech osób na wózkach inwalidzkich |
| 38 | Szyny w podłodze do mocowania wózków |
| 39 | Pasy do mocowania wózków inwalidzkich do szyn (do czterech wózków jednocześnie) |
| 40 | Pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach |
| 41 | Winda do transportu wózków inwalidzkich – zgodnie ze specyfikacją określoną powyżej |
| 42 | Homologacja na pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych |
| 43 | Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe), |
| 44 | Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, dwie gaśnice, komplet narzędzi (w tym minimum dwa podnośniki przenośne i minimum dwa kliny pod koła), koła zapasowe z zamocowaniem – zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa |
| 45 | Kolor pojazdu dowolny |